디바이스넷 개요 제품 개관 디바이스넷 ( DeviceNet )은 알렌-브레들리에 의하여 캔(CAN)에 기초한 물리계층 7 프로토콜로 본래적으로 개발되어진 것이다. 디바이스넷의 운영은 객체지향통신 모델에 근거를 두고있는 것이다. 디바이스넷은 개방 디바이스넷 벤더 협회 ( Open DeviceNet Vendor Association /ODVA) 에 의하여 유지 되어지고 있다. 디바이스넷은 디바이스넷 표준에 따르는 다수의 벤더들로부터 간단한 디바이스들을 접속할 수 있도록 설계되어져 왔다. 디바이스넷 디바이스 프로파일 표준들은 디바이스 제조자들 사이에서 상호교환성을 제공한다. . 각각의 디바이스넷의 세그먼트는 64개 까지의 디바이스를 접속할 수 있다. 그것은 솔레노이드 밸브들과 같은 필드 디바이스들에 대한 충분하게 24 VDC에서 8 Amp를 전달하는 4선식 시스템이다. 4선식은 하나의 케이블에서 신호 및 전원을 전송한다. 이중화 및 추가 전원공급요구에 대하여 복수의 전원공급기가 사용되어질수 있다. 디바이스넷은 디바이스들에 접속되는 드롭 케이블과 함께 트렁크 (버스)라인을 사용한다. 트렁크라인은 각각의 트렁크 끝부분에서 121옴의 종단 저항을 요구한다. 디바이스넷은 마스터/슬레브, 피어-투-피어, 및 다중-마스터 네트워크모델들을 지원한다. 데이터는 주기적 전동이 되어줄 수 있고 또는 네트워크 밴드폭을 확보하는 프로듀서/컨슈머 파라다임을 사용하는 상황기준을 변경할 수 있다. 디바이스넷은 호스트에서부터 모터 콘트롤 센터 및 변속드라이브에 까지 매우 일반적으로 보편화되어 있다. 디바이스넷 네트워크 하일라이트 네트워크형태 디바이스 버스 물리적매개 쉴드된 두꺼운, 얇은 또는 플레케이블에 두개의 쉴드된 쌍꼬임선 ( 한부분은 신호, 다른 부분은 전원 ) 네트워크 연결형태 드롭 버스 최대 디바이스 수량 세그먼트당 62개 최대 거리 (두꺼운 케이블사용) 리피터사용시 최대 거리 6,000 미터 125Kbps - 500미터 (1640 ft) - 6미터 (20 ft) 개개의 드롭 케이블길이 - 156미터 (512 ft) 누적 드롭 케이블길이 250Kbps - 250미터 (820 ft) - 6미터 (20 ft) 개개의 드롭 케이블길이 - 78미터 (256 ft) 누적 드롭 케이블길이 500K bps - 100미터(328 ft) - 6 미터 (20 ft) 개개의 드롭 케이블길이 - 39미터 (128 ft) 누적 드롭 케이블길이 얇은 케이블은 트렁크로 사용되어 질수 있다. 데이터 비율에 상관없이 최대 길이는100 미터이다. 통신방법 마스터/슬레브, 다중 마스터, 피어-투-피어, 상황 또는 주기적 변경 (프로듀서/컨슈머 파라다임 사용) 일차사용 모터제어 사용, 변속드라이브, 리모트입출력 어플리케이션 동일 케이블상에 전원 및 통신 전원 버스에 24VDC 전원( 보조 전원 또는 백업용으로 다중 전원공급기가 사용되어 질수 있음 ) 통신 버스에 대하여 분리된 24 VDC전원 공급기가 사용되어 지는 것이 권고됨 . 디바이스 전원공급 전원 버스에서 24VDC 결선형태 두꺼운 케이블 (ODVA Type II cable) 일반적으로트렁크테이블에 사용 얇은 게이블 (ODVA Type I cable), 드롭 케이블에 일반적으로 사용 중간 케이블 (ODVA Type III cable), 더욱 유연한 드롭케이블이 필요하게 될 때 통신용 청.백색 케이블 전원용 적/흑색 케이블 접지 네트워크 중간에 가장 가까운 전원공급기만 접지 종단기 각각의 트렁크라인 끝에서 121옴 종단 저항 웹사이트 www.odva.org 전통적인 입출력 시스템 디바이스넷 네트워크 장점 장점 이미 알려진 기술 모터제어 센터 및 변속 주파수 드라이브 및 전통적인 입출력에 대하여 우수한 지원 기기 가격 낮음 적절한 디바이스 추가가격 콘트롤 시스템에 대하여 디바이스로 부터 독립적인 결선은 하나의디바이스는 결선 문제에 대하여 다른 디바이스들에 영향을 미치지 않음 설치비용 저렴 결점 전통적인 아날로그 및 디스크리트 디바이스 집적화에 대하여 입출력 모듈들이 허용 고가의 설치비용 상대적으로 빠른 전송 속도 점-대-점 ( Point-to-point ) 결선 비용 고가 전송 속도 및 케이블 길이 125kb @ 420m 250kb @ 200m 500kb @ 100m 많은 전선 연결 - 설치하기 위한 추가 작업 - 다지점에서의 결함 발생 - 고장시 복잡성 증대 - 터미널 블록의 설치에 대하여 대량의 캐비닛 또는 랙의 공간이 요구됨 - 초기 점검 및 시운전시 시간 소모적임 동일 케이블에 전원 및 신호 확장은 각각의 추가적인 지점에대한 전체적인 이중 결선이 요구됨 주소 지정가능한 64 노드 트렁크, 라인, 드롭을 포함하는 가용한 연결형태의 광범위한 다양성 노드 어드레스 검출 이중화 디바이스 진단 지원 결점 슬레이브는 하나의 마스테에 의하여만 점유된다 본질안전 설치 지원하지 않음 Download PDF 탑웍스 논평 강점 디바이스넷은 능력적이다. 디바이스넷은 추가된 기능성의 하나의 비트로 원가 효율적 단순성의 확실한 결합을 가져온다. 그것은 디스크리트 디바이스들을 다루도록 설계되어 졌으나 아날로그 신호 및 몇 개의 진단적인 것 또한 지원할 수 있다. 디바이스넷은 견고하다.디바이스넷은 8 AMP의 전원을 공급하여 주며 전원 케이블 연장 길이 허용을 제공하여 주며 세그먼트당 64개의 디바이스들을 제어할 수 있다. 한계 위험지역 디바이스넷은 8 Amp 버스이기 때문에 그것은 본질안전설치에는 사용할 수 없다. 탑웍스는 디바이스넷 설치에 관하여 Class I, Div 1 (Zone 1) 및 Class I, Div 2 (Zone 2) 위험지역 환경 에 설치 할수 있도록 다양한 솔루션을 탄생시켰다. 단순성이 필요시 비용 만일에 고객이 단지 디스크리트 디바이스만 가지고 있고 추가된 기능이 필요 없을 때 몇몇의 다른 프로토콜은 덜 비싸다. 디바이스넷을 사용할 때 일반적으로 말해 탑웍스는 디바이스넷이 필요할때를 권장한다 - 디바이스 기기수들이 1차 적 디스크리트고 2차적이 아날로그 일 때 - 사용자자 예측적 환경에 대하여 몇개의 진단적 능력을 요구할 때 - 공장들이 본질안전 이 아닐 때